| Тип | Предельно допустимые | S, ма/В | Накал 12,6В | Типовый режим (непрерывное излучение) | Межэлектродные емкости, пФ | Массогабаритные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ррасс. а. Вт | Ррасс. с. Вт | t корп. С |  | Iн, А | Uа, В | Iа, мА | F, МГц | Pвых, Вт | сетка- катод | анод- сетка | анод- катод | h, мм | Ф, мм | m, г |
| ГИ-6Б | 350 | 2,5 | 200 | 18-26 | 1,8-2 | 1350 | 250 | 575 | 130 | 10-12,7 | 4-5,2 | 0,2-0,3 | 111 | 65 | 330 |
| ГИ-7БТ | 350 | 2,5 | 200 | 20-26 | 1,8-2 | 1050/ 8000* | 300/ 7.5A* | 1700 | 40/ 19кВт* | 10-12,2 | 4,2-5,0 | - | 111 | 65 | 330 |
| ГС-9Б | 300 | 2,2 | 200 | 15-24 | 1-1,2 | 1500 | 175 | 1700 | 40 | 7,2-9,6 | 2,8-3,5 | - | 111 | 65 | 330 |
| ГИ-15Б | 80 | 2,0 | 120 | 8-12 | 0,75-0,88 | 800/ 1500* | 100 | 3200 | 3.0/ 100* | 9,5-11,5 | 2-3 | - | 88,5 | 45 | 120 |
| ГИ-21Б | 110 | 2,0 | 140 | 23-34 | 0,83-0,93 | 800 | 150 | 1650 | 22 | 11,2-13,4 | 2,7-3,4 | - | 88,5 | 45 | 120 |
| ГИ-23Б | 450 | 2,5 | 120 | 26-36 | 2,3-2,6 | 10 кВ* | 12A* | 1050 | 40кВт* | 14-18 | 5,5-6,5 | - | 113 | 65 | 380 |
| ГС-24Б | 120 | 3 | 110 | 20-30 | 0,83-0,93 | 800 | 150 | 560 | 32 | 7,3-10,5 | 2,9-3,7 | - | 69,5 | 30 | 80 |
| ГИ-46Б | 350 | 20 | 120 | 17-26 | 2,3-2,6 | 1750/ 10 кВ* | 350/ 12A* | 1050 | 120/ 30 кВт* | 14,5-18,5 | 5,1-6,4 | - | 113 | 65 | 620 |
| *8 импульсном режиме при длительности импульса 3-10 мкс и скважности 1000 |